## Slide 1: SafeG-COM テスト仕様書
最終更新日 : 2015/04/02

## Slide 2: SafeG-COM テスト
テスト内容
  SafeG-COMの基本的な機能に対するテスト．
  マルチコアに関するテストは実施していない．
テストプログラムのフォルダ
  ./sample/fmp/com_test
テストプログラム概要
  Phase1からPhase6に分かれている．
  各Phaseのシーケンスの詳細は Phasex.xxx.svg という図として用意している．
  図はフリーの Inkscape によりオープン可能である．

## Slide 3: テスト1(1)
概要
  FIFOチャネルでの 通信が可能か確認
  RTOS→GPOS
構成
  GPOS
    fifo通信プロセス1
    fifo通信プロセス2
  RTOS
    fifo通信タスク1
    fifo通信タスク2
  fifoチャネル
    CHANNEL1
    CHANNEL2
対象とする仕様番号
  【SGC4】
対象フェーズ
  Phase2
テストシナリオ
  前状態
    GPOSのfifo通信プロセス
      /dev/safegをオープン済
    RTOSのfifo通信タスク
      全チャネル初期化済
    fifo通信プロセスは指定したチャネルの受信待ちである
  処理
    送信（データの書き込み）
      fifo通信タスクが，指定されたチャネルに メッセージを書き込む
    受信
      RTOSが書き込んだチャネルで待っている fifo通信プロセスがメッセージを受信
  確認事項
    メッセージが正しく送られているか
    あるチャネルでの通信を切断しても他のチャネルでの通信に影響はないか

## Slide 4: テスト1(2)
概要
  FIFOチャネルでの 通信が可能か確認
  GPOS→RTOS
構成
  GPOS
    fifo通信プロセス1
    fifo通信プロセス2
  RTOS
    fifo通信タスク1
    fifo通信タスク2
  fifoチャネル
    CHANNEL1
    CHANNEL2
対象とする仕様番号
  【SGC4】
対象フェーズ
  Phase1，3，6
テストシナリオ
  前状態
    GPOSのfifo通信プロセス
      /dev/safegをオープン済
    RTOSのfifo通信タスク
      全チャネル初期化済
    fifo通信タスクは指定したチャネルの受信待ちである
  処理
    送信（データの書き込み）
      プロセス1はCHANNEL1へ
      プロセス2はCHANNEL2へ
    受信
      fifo通信タスクが周期的にメッセージを受信し，表示
  確認事項
    メッセージが正しく送られているか
    あるチャネルでの通信を切断しても他のチャネルでの通信に影響はないか

## Slide 5: テスト1(3)
概要
  共有メモリチャネルでの通信が可能か確認
  RTOS→GPOS
構成
  GPOS
    共有メモリプロセス1
    共有メモリプロセス2
  RTOS
    共有メモリタスク1
    共有メモリタスク2
  共有メモリチャネル
    CHANNEL1
対象とする仕様番号
  【SGC5】
対象フェーズ
  Phase4
テストシナリオ
  前状態
    GPOSの共有メモリプロセス
      /dev/safegをオープン済
    RTOSの共有メモリタスク
      全チャネル初期化済
  処理
    送信（データの書き込み）
      共有メモリタスクが，CHANNEL1に書き込む
    受信
      共有メモリプロセスがCHANNEL1から周期的にメッセージを受信し表示
        受信する順序は全てのパターンを網羅する
  確認事項
    メッセージが正しく送られているか
    あるチャネルでの通信を切断しても他のチャネルでの通信に影響はないか

## Slide 6: テスト1(4)
概要
  共有メモリチャネルでの通信が可能か確認
  GPOS→RTOS
構成
  GPOS
    共有メモリプロセス1
    共有メモリプロセス2
  RTOS
    共有メモリタスク1
    共有メモリタスク2
  共有メモリチャネル
    CHANNEL1
対象とする仕様番号
  【SGC5】
対象フェーズ
  Phase5
テストシナリオ
  前状態
    GPOSの共有メモリプロセス
      /dev/safegをオープン済
    RTOSの共有メモリタスク
      全チャネル初期化済
  処理
    送信（データの書き込み）
      共有メモリプロセスが，CHANNEL1に書き込む
    受信
      共有メモリタスクがCHANNEL1から周期的にメッセージを受信し表示
        受信する順序は全てのパターンを網羅する
  確認事項
    メッセージが正しく送られているか
    あるチャネルでの通信を切断しても他のチャネルでの通信に影響はないか

## Slide 7: テスト2
概要
  汎用OSプロセス 終了時の動作確認
構成
  GPOS
    fifo通信プロセス1
    fifo通信プロセス2
  RTOS
    fifo通信タスク
  fifoチャネル
    CHANNEL1
    CHANNEL2
対象とする仕様番号
  【SGC2】，【SGC10】，【SGC19】，【SGC7】，【SGC17】，【SGC20】
対象フェーズ
  Phase1，2，3，4
テストシナリオ
  前状態
    GPOSのfifo通信プロセス
      /dev/safegをオープン済
    RTOSのfifo通信タスク
      全チャネル初期化済
    fifo通信プロセスは指定したチャネルの受信待ち
  処理
    FIFO通信プロセスを終了（killコマンド）
    プロセス1，プロセス2のどちらについても行うこと
  確認事項
    残りプロセスのメッセージが改変されない＋通信可
    終了プロセスが使用していたチャネルIDのマスク値の登録を解除
    終了プロセスが使用していたチャネルのイベント待ちタスクのみ待ちを解除

## Slide 8: テスト3
概要
  拡張doscom_initの動作確認
構成
  GPOS
    fifo通信プロセス1
    fifo通信プロセス2
  RTOS
    fifo通信タスク
  fifoチャネル
    CHANNEL1
    CHANNEL2
対象とする仕様番号
  【SGC4】，【SGC14】
対象フェーズ
  Phase1，2，3，4
テストシナリオ
  前状態
    GPOSのfifo通信プロセス
      ともにプロセス起動前の状態
    RTOSのfifo通信タスク
      全チャネル初期化済
      GPOSの初期化完了割込み待ち
  処理
    プロセスの起動（doscom_initの呼び出し）
  確認事項
    一回目の接続
      共有メモリチャネルが初期化されている
      RTOSのdoscom_handlerに移っている
    二回目以降の接続
      DOSCOM_EASSIGN（使用済のPID）
      DOSCOM_EPARAM（未使用のPID）

## Slide 9: テスト5
概要
  想定外のチャネルIDのマスク値に対する動作
構成
  GPOS
    fifo通信プロセス1
    fifo通信プロセス2
  RTOS
    fifo通信タスク
  fifo通信チャネル
    CHANNEL1
    CHANNEL2
対象とする仕様番号
  【SGC6】
対象フェーズ
  Phase1
テストシナリオ
  前状態
    GPOSのfifo通信プロセス
      ともにプロセス起動前の状態
    RTOSのfifo通信タスク
      全チャネル初期化済
      GPOSの初期化完了割込み待ち
  処理
    使用しないチャネルを含んだ，チャネルIDのマスク値を引数としてdoscom_initを呼び出す
  確認事項
    DOSCOM_EPARAMが帰ることを確認

## Slide 10: テスト6
概要
  doscom_fifoch_initの動作確認
構成
  GPOS
    fifo通信プロセス1
  RTOS
    fifo通信タスク
  fifo通信チャネル
    CHANNEL1
対象とする仕様番号
  【SGC8】
対象フェーズ
  Phase6
テストシナリオ
  前状態
    GPOSのfifo通信プロセス
      接続後，killコマンドなどで通信を終了した状態
    RTOSのfifo通信タスク
      全チャネル初期化済
  処理
    doscom_fifoch_initをGPOS側から呼び出す
    doscom_fifoch_initをRTOS側から呼び出す
  確認事項
    GPOSからの呼び出しに対しては動作しない
    RTOSからの呼び出し
      指定したfifoチャネルが空になる
      使用できないfifoチャネルのIDを入れた場合，DOSCOM_EPARAMが返る

## Slide 11: テスト7(1)
概要
  doscom_sense_processの動作確認
構成
  GPOS
    fifo通信プロセス1
    fifo通信プロセス2
  RTOS
    fifo通信タスク
  fifo通信チャネル
    CHANNEL1
    CHANNEL2
対象とする仕様番号
  【SGC9】，【SGC17】，【SGC21】
対象フェーズ
  Phase1,2,3,6
テストシナリオ
  前状態
    GPOSのfifo通信プロセス
      ともにプロセス起動前の状態
    RTOSのfifo通信タスク
      全チャネル初期化済
  処理
    doscom_sense_processをGPOSから呼ぶ
    doscom_sense_processをRTOSから呼ぶ
      未接続時，新規接続時，通信終了時
  確認事項
    GPOSからの呼び出しでは動作しない
    RTOSからの呼び出し
      未接続時：0
      新規接続時：接続数＋1
      通信終了時：接続-1
      取得アプリ数と，実際の接続数が一致しているか

## Slide 12: テスト7(2)
概要
  doscom_sense_processの動作確認
構成
  GPOS
    共有メモリプロセス1
    共有メモリプロセス2
  RTOS
    共有メモリタスク
  共有メモリチャネル
    CHANNEL1
対象とする仕様番号
  【SGC9】，【SGC17】，【SGC21】
対象フェーズ
  Phase4,5
テストシナリオ
  前状態
    GPOSの共有メモリプロセス
      ともにプロセス起動前の状態
    RTOSの共有メモリタスク
      全チャネル初期化済
  処理
    doscom_sense_processをGPOSから呼ぶ
    doscom_sense_processをRTOSから呼ぶ
      未接続時，新規接続時，通信終了時
  確認事項
    GPOSからの呼び出しでは動作しない
    RTOSからの呼び出し
      未接続時：0
      新規接続時：接続数＋1
      通信終了時：接続-1
      取得アプリ数と，実際の接続数が一致しているか

## Slide 13: テスト8(1)
概要
  doscom_sense_fifochの動作確認
構成
  GPOS
    fifo通信プロセス1
    fifo通信プロセス2
  RTOS
    fifo通信タスク
  fifo通信チャネル
    CHANNEL1
対象とする仕様番号
  【SGC11】，【SGC12】，【SGC17】
対象フェーズ
  Phase1,2,3,6
テストシナリオ
  前状態
    GPOSのfifo通信プロセス
      ともにプロセス起動前の状態
    RTOSのfifo通信タスク
      全チャネル初期化済
  処理
    未接続時，新規接続時，通信終了時に以下を行う
      doscom_sense_fifochを両OSから呼ぶ
  確認事項
    未接続時：0
    新規接続時：指定されたチャネルIDのマスク値を RTOS側に反映する
    通信終了時：終了プロセスが使用していたチャネルIDのマスク値の登録を解除
    取得したmask値と実際の接続状況が一致しているか

## Slide 14: テスト8(2)
  概要
    doscom_sense_fifochの動作確認
構成
  GPOS
    共有メモリプロセス1
    共有メモリプロセス2
  RTOS
    共有メモリタスク
  共有メモリチャネル
    CHANNEL1
対象とする仕様番号
  【SGC11】，【SGC12】，【SGC17】
対象フェーズ
  Phase4
テストシナリオ
  前状態
    GPOSの共有メモリプロセス
      ともにプロセス起動前の状態
    RTOSの共有メモリタスク
      全チャネル初期化済
  処理
    未接続時，新規接続時，通信終了時に以下を行う
      doscom_sense_fifochを両OSから呼ぶ
  確認事項
    未接続時：0
    新規接続時：指定されたチャネルIDのマスク値を RTOS側に反映する
    通信終了時：終了プロセスが使用していたチャネルIDのマスク値の登録を解除
    取得したmask値と実際の接続状況が一致しているか

## Slide 15: テスト9
  概要
    再接続時の動作確認
構成
  GPOS
    共有メモリプロセス1
    共有メモリプロセス2
  RTOS
    共有メモリタスク
  共有メモリチャネル
    CHANNEL1
対象とする仕様番号
  【SGC11】，【SGC12】，【SGC17】
対象フェーズ
  Phase3，5
テストシナリオ
  前状態
    GPOSのfifo通信プロセス
      プロセス起動前の状態
    RTOSのfifo通信プロセス
      全チャネル初期化済
  処理
    RTOSのfifo通信プロセスがチャネルに書く
    GPOSのfifo通信プロセスを一度接続する
      初回：何もせずに接続を切る
      再接続時：fifoから読む
  確認事項
    RTOSのfifoに書いたメッセージが正しく読めるかを確認する